|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ |  | Дата издания: 12.04.00 г. _____________ Страница 1 из1 |
| --- | --- | --- | --- |

| Прекращает действие предыдущего издания от 26.08.97 г. Код Описание AP 1104/ХХ ВОДОРАЗБАВИМАЯ АНТИЧНАЯ МОРИЛКА. |
| --- |
|  | Базовые цвета (ХХ): | 07 – золотисто-желтый | 08 – красный |  |  |
|  |  | 14 – темно-синий | 22 – черный |  |  |
|  |  | 52 – желтый оксид железа | 13 белый 48- коричневый |  |  |
|  | Область применения: | Картинные рамы, мебель, кухонный фасады, точеные и плоские детали |  |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Содержание нелетучих веществ (%): | 44-59 в зависимости от цвета |  |
|  | Плотность (кг/л): | 1,000-1,4000 в зависимости от цвета |  |
|  | светостойкость | Хорошая для эксплуатации внутри помещений |  |
|  | Срок годности: | При соблюдении правил хранения -12 месяцев. |  |
| Общие характеристики. Продукт может разбавляться водой в количестве максимум 50% и наносится неподвижными или ручными пистолетами на нитроцеллюлозные, полиуретановые и полиэфирные грунты. После высыхания ( 30 минут при комнатной температуре и 15 при обдуве горячим воздухом) излишки морилки можно удалять при помощи шерстяной ткани или скотч-брайта. Сверху на античную морилку может наноситься прозрачный лак через 4-5 часов. Специальные указания. На дне канистры может образоваться осадок, но его легко устранить путем тщательного перемешивания. Не храните продукт при температуре ниже 15°С. Внимание: реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. |